## Slide 1: Scilab – Xcos
Document ressources

## Slide 2: Plan
Retour vers le menu

## Slide 3: Présentation générale de Scilab – XCOS
Retour vers le menu

## Slide 4
Scilab est un logiciel de calcul numérique. Il comporte un langage de programmation qui lui est propre.
Scilab s'ouvre à l'aide de l'icône suivant.
Démarrage de scilab - Xcos
Le navigateur de variable permet de savoir quelles variables sont utilisées à un instant donné
L'historique des commandes permet de savoir quelles instructions ont précédemment été saisies.
Le navigateur permet de savoir quel est le répertoire courant (répertoire de travail)
La console scilab permet de saisir des instructions.

## Slide 5
XCOS est un module de scilab qui permet de simuler des systèmes dynamiques ainsi que les SLCI. La modélisation des systèmes se fait par bloc.
Pour lancer XCOS :
  Menu Applications
  Xcos
Démarrage de scilab - Xcos
Le navigateur de palettes permet de sélectionner les blocs nécessaires à la réalisation du schéma bloc
La fenêtre permet de réaliser les schémas blocs

## Slide 6: Schémas blocs avec Scilab – XCOS
Retour vers le menu

## Slide 7
Tous les blocs nécessaires à la réalisation de schémas blocs se trouvent dans le navigateur de palette. La plupart des blocs que nous utiliserons se situent dans la palette CPGE.
Schémas blocs avec XCOS

## Slide 8
Fraction rationnelle
    Localisation
      Palette CPGE : Opérateurs linéaires
      Bloc : CLR
    Fonctionnement
      On double clique sur le bloc
      La fonction de transfert est saisie de façon "naturelle", le polynome associé au numérateur en haut, et le polynome associé au dénominateur en bas.
      Remarque s2 s'écrit s**2
Blocs essentiels – Fonctions de transfert

## Slide 9
Gain purs
  Localisation
    Palettes CPGE : Opérateurs linéaires
    Bloc : GAINBLK_f
Intégrateur
  Localisation
    Palettes CPGE : Opérateurs linéaires
    Bloc : INTEGRAL_m
Blocs essentiels – Fonctions de transfert

## Slide 10
Afin de solliciter le système il faut définir des entrées. Elles sont appelées sources pas XCOS.
Echelon
    Localisation
      Palettes CPGE: Entrées
      Bloc : STEP_FUNCTION
    Fonctionnement
Blocs essentiels – Entrées (Sources)
Instant de démarrage de l'échelon (ici 1s)
Valeur initiale de l'échelon
Valeur finale de l'échelon
Allure de l'échelon

## Slide 11
Rampe
    Localisation
      Palettes CPGE : Entrées
      Bloc : RAMP
    Fonctionnement
      Réglage de la pente, de la valeur initiale et de l'instant de départ
Entrée sinusoïdale
    Localisation
      Palettes CPGE : Source
      Bloc : GENSIN_f
    Fonctionnement
      Réglage de l'amplitude, de la fréquence et du déphasage
Blocs essentiels – Entrées (Sources)

## Slide 12
XCOS va permettre d'afficher des réponses temporelles. Il est donc nécessaire de définir une horloge.
    Localisation
      Palettes CPGE : Sorties
      Bloc : CLOCK_c
    Fonctionnement
      On cherche à obtenir des réponses temporelles continues, or scilab fonctionne de façon discrète. Il est donc nécessaire de réaliser une discrétisation de l'échelle des temps.
      Si la simulation dure 10 secondes et que la période de l'horloge est de 0,1 s, scilab affichera 10/0,1 = 100 points. Les points sont alors relié ce qui donne l'illusion d'avoir des signaux continus.
      Plus la discrétaisation est fine (petite) plus il y a de points. En revanche le temps de calcul peut augmenter.
Blocs essentiels – Entrées (Sources)

## Slide 13
Localisation
    Palettes CPGE : Opérateurs linéaires
    Bloc : BIGSOM_f
Fonctionnement
Blocs essentiels – Sommateurs
Permet de modifier le nombre d'entrées et les signes du sommateur. Les 1 correspondent à des entrées +, les – correspondent à des entrées -

## Slide 14
Afin d'afficher les résultats, il est nécessaire de dire à XCOS que les courbes doivent être tracées sur un graphe.
  Localisation
    Palette CPGE : Sorties
    Bloc : SCOPE
  Fonctionnement
    La flèche permet de raccorder au signal que l'on veut mesurer.
    Si on veut afficher plusieurs courbes : on double clique sur le bloc et on sélectionne le nombre de courbes désirées
Blocs d'affichage – Sinks
Entrée du signal

## Slide 15
Il est possible de définir des schémas blocs avec des valeurs littérales. Pour cela, il est nécessaire de les définir préalablement dans le contexte.
Mode opératoire :
  Clic droit sur le fond du diagramme
  Modifier le contexte
  Les variables L, K et R sont maintant définies. Il est alors possible d'utiliser ces variables dans les fonctions de transfert.
Génération d'un contexte

## Slide 16: Simulation
Retour vers le menu

## Slide 17
Positionner l'outil réponse temporelle sur le schéma
  Localisation :
    Palette CPGE
    Bloc : REP_TEMP
  Utilisation :
    Nombre de points pour réaliser les calculs de la réponse temporelle
    Durée de la simulation en secondes
Lancement de la simulation
Réalisation d'une simulation temporelle

## Slide 18
Localisation :
  CPGE
  Analyse : PARAM_VAR
Méthode
  1 : Renseigner le contexte
  2 : Renseigner la variable dans le bloc adéquate
  3 : Faire varier le paramètre
  4 : Lancer la simulation
Exemple : Variation de l'échelon d'entrée (Paramètre E prenant les valeurs 1, 2 et 3
Multi paramètres